# 建筑外窗节能设计调研报告

##### 问：简述外门窗的节能措施

答：型 材

现在的节能门窗的材质有各种各样的，不同型材的门窗性能也不尽相同，因为门窗的能耗是戚源并由热传导系数的不同决定的。同时型材截面设计也是很重要的。选择节能环保性能高的材质，这样才能做到有效的节能。其中帕莱德铝门窗自身条件是符合的，节能效果是较为优越的高迹。

玻 璃

对节能指标起到重要作用的，还有占用了节能门窗面积比例大的玻璃。市场上的玻璃种类也是五花八门。现在普遍用的是中空玻璃，中空玻璃是良好的保温隔热、美观适用的建筑材料。能辅助断桥铝门窗达到一定的节能要求。

五金配件

选择质量好的五金配件是节能门窗节能的基本保证。五金配件代表的是门窗的“心脏”，在节能门窗里起着不可或缺的作用，要选用有品质好的品牌产品。同时，五金配件的配置、设计的合理性也是关键的，否则，门窗就会失去节能作用。

整体性能

- 节能门窗单单去靠某一部位是不能实现节能目的的，所以门窗节能也是门窗整体的节能。门窗的密封包括了密封材料、设计等。不仅如此，还要加上门窗的材质、玻璃、五金配件、工艺等的作用总和。门窗的裂禅节能效果取决于门窗的整体性能。

##### 问：如何降低建筑节能设计外窗热工数据

- 答：1、尽量减少门窗的面积 门窗是建筑能耗散失的最薄弱部位，面积约占建筑外围护结构面积的 30%，其能耗约占建筑总能耗的 2/3，其中传热损失为 1/3.所以门窗是外围护结构节能的重点。所以在保证日照、采光、通风、观景条件下，尽量减少外门窗洞口的面积。 2、设置遮阳设施 设置遮阳设施，考虑空调设备的位置。减少阳光直接辐射屋顶、墙、窗及透过窗户进入室内，可采用外廊、阳台、挑檐、遮阳板、热反射窗帘等遮阳措施。门窗的遮阳设施可选用特种歼困玻璃、双层玻璃、窗帘或遮阳板等。 3、提高门窗的气密性 有资料表明，房间由0.8h-1降到 0.5h-1.建筑物的耗冷可降低 8%左右，因此设计中应采用密闭性良好的门窗。通过改进门窗产品结构（如加装密封条），提高门窗气密性。防止空气对流传热。加设密闭条是提高门窗气密性的重要手段之一。 4、尽量使用新型保温节能门窗 采用大、能耗低的节能材料制造的新型保温节能门窗（）可大大提高热工性能。同时还要特别注意玻璃的选材。玻璃窗的主要用途是采光，但由于玻璃窗的耗冷量占制冷机大神最大负荷的20%～30%，冬季单层玻璃窗的耗热量占锅炉负荷的10%～20%，因而控制窗墙比在30%～50%范围内时，窗玻璃尽量选特性玻璃，如吸热玻璃，反射玻璃，隔热遮光薄膜。 5、合理控制窗墙比 窗墙比是窗洞口与墙的面积比值，增大这两个比值不利于空调建筑节能，应尽量减少空调房间两侧温差大的外墙面积及窗的面氏仿念积。控制窗墙比、对外墙及屋顶的等提出具体要求。通过外窗的耗热量占建筑物总耗热量的 35%～45%.故在进行前期建筑设计时，在保证室内采光通风的前提下合理控制窗墙比是很重要的，一般北向不大于25%；南向不大于35%；东西向不大于30%. 若想更多的了解关于盛景门窗、深圳断桥铝门窗、铝合金、断桥铝门窗价格、铝包木门窗、露台阳光房、幕墙门窗系统、加盟等相关信息，请关注盛景门窗官网

- 答：需要依据最新版《建筑门窗幕墙热工计算规程》JGJ/T 151-2008中第4节“玻璃幕墙热工计算”，用热工计算软件对各类幕墙系统进行高告纳量化热工计算，和窗墙比权衡计算，同时对比各种措友枣施方案对幕墙热工性能的影响大小戚没，然后再比较一下各方案的成本 进行设计优化，应该是幕墙节能和降低外窗热工数据设计的主要原则。

本文来源: https://www.klunwen.cn/article/034864fbafeddbdee3df9641.html