# 工程地质关于土的读书报告

##### 问：怎样阅读地质勘察报告

- 答：以下是一些应该重点看的内容和数据：1、 直接看结束语和中的持力层土质、地基承载力特征值和地基类型以及基础砌筑标高。从持力层土质提供的承载力特征值大小可以初步判断该土质的好坏。一般认为不小于180Kpa 的为好土，低于180Kpa 的土可认为土质不好。天然地基无法满足要求时，可采用一些地基处理方式形成复合地基，提高地基的承载力。2、 结合钻探点号看地质剖面图，并一次确定基础埋置标高。以报告中建议的最高埋深为起点，画一条水平线从左向右贯穿剖面图，看此水平线是否绝大部分落在了报告所建议的持力层土质标高层范围内，以此确定基础埋深。对于局部未进入持力层的小部分回填土，可在验槽时与勘察单位共同协商，采取局部清除，用级配砂石替换等方法处理。3、 看结束语或建议中对存在饱和砂土和饱和粉土的地基，是否有液化判别。这条很重要兆雀，没有的话要让勘察单位重新补充且明确液化判别。4、 重点看两个水位――历年来地下水的最高水位和抗浮水位。历年来地下水的最高水位，在设计地下构件如地下砼外墙配山猜运筋时要用到，来计算外墙受到的水压力。当估计建筑物有可能抗浮不满足要求时，一般要用到抗浮水位。5、 对于结束语或建议中定性的预警语句，必要时将逗梁其转写进基础的一般说明中。如：本工程地下水位较高，基槽边界条件较为复杂，应妥善选择降水及基坑边坡支护方案，并在施工过程中加强观测，降水开始后需经设计人员同意方可停止，等。6、 了解结束语或建议中场地类别、场地类型、覆盖层厚度和地面下15m范围内平均剪切波速，尤其是建筑场地类别，在电算时要用到。7、 了解持力层土质下是否存在软弱下卧层。

##### 问：如何写好一篇土木工程地质勘察报告

答：闲着没事回答下问题。

普通新手刚开始写报告，最好能有个本公司临近场区的报告当参考，把自己这个项目的情况和数据替换进报告里面，多做做这种工作就能对勘察报告有个总体的概念。

过了最新手的阶段后，就需要针对每个项目进行研究。主要考虑下面一些东西：

场区有没有特殊岩土，比如山西有湿陷性黄土、湖北云南广西部分地区有膨胀土、池塘淤泥的软土、很深的填土等等，特殊性岩土要进行特殊分析，参考相关规档腔枝范。

考虑建筑物的情况，比如有深基坑，需要做剪切试验，报告需要提供上部土层的粘聚力和内摩擦角，要是只是建个单层厂房就不需要提供这些。比如高层建筑物，提供建议的基础形式，和桩基设计数据。写每个报告就需要找到这个项目的特殊点难点。

勘察实际钻探过程中要监督好施工质量，现在人心都浮躁，没人监督，工人们不会按方案来给你做的，标贯孔一次都不打圆返标贯，完全瞎编，取土孔不按要求的位置取土，在同一位置取2个土给你说是不同深度的，也是发生过的。

其实我觉得编写报告最难的还是土层划分，土层分好了报告算是完成了一行敏半。其他的都是数据分析编写正文的硬性工作。至于土层划分，需要在前期野外钻探过程中就要想怎么划分土层。

- 其他的就是多研究规范，多看看别的大神写的勘察报告。

本文来源: https://www.klunwen.cn/article/116e9b8d3e6ba5321392d755.html