# 大生活海水技术

### 一、大生活用海水技术（论文文献综述）

李翊[1]（2020）在《盐度及处理工艺类型对活性污泥系统藻酸盐分泌的影响》文中指出随着污水处理厂剩余污泥产量的不断增加,对污泥的合理处置是一个迫切需要解决的问题。从剩余污泥中提取藻酸盐是当前具有良好发展前景的污泥资源化利用研究方向。部分使用大生活用海水技术的沿海城市污水处理厂会产生相应的剩余污泥,由于海水盐度的存在会对污泥生物处理系统及污泥特性产生一定的影响,故对这些剩余污泥进行藻酸盐的资源化利用需进一步研究。本研究采用六个SBR反应器处理含有0%、10%、20%、50%、80%、100%海水比例的人工模拟生活污水,考察了不同盐度条件下处理系统中污染物的去除效果和污泥的特性,着重考察了不同海水比例的盐度对系统中污泥藻酸盐的含量及特性的影响情况。并从微生物种群结构及微生物信号分子（环二鸟苷酸）两方面探究了不同盐度对藻酸盐分泌影响的作用机制。同时,对比考察了不同处理工艺的实际污水处理厂污泥中藻酸盐的含量及特性,为从含大生活用海水的污水处理剩余污泥中提取藻酸盐提供技术参考。主要研究结果如下:（1）海水比例不同影响污水生物处理系统。0%、10%、20%、50%、80%海水比例的污泥都有良好的沉降性和生物量,能够有效去除污水中的污染物,去除率都达到94%以上。100%海水比例的污泥活性较低,MLVSS/MLSS的值只有0.60,SVI值为36.88m L/g,且对污染物的平均去除率都不高于90%。（2）海水比例不同影响EPS和藻酸盐的含量和特性。海水比例从0%增加到100%,EPS总量从248.96上升到347.37 mg/g VSS。污泥藻酸盐的提取量从74.02 mg/g VSS增加到114.41 mg/g VSS。由红外光谱分析可知,六种藻酸盐的性质相近。从不同区段分离和乙酰化含量的得出,盐度越高其甘露糖醛酸（M）比例越大,乙酰化程度也越高,藻酸盐的持水性和溶胀性能更好。而处理80%海水比例的活性污泥处理系统可保持较高的污染物去除效果同时可从剩余污泥中获得较高的藻酸盐含量。（3）海水比例的不同影响活性污泥的种群结构。盐度的增加使得污泥的物种丰富度降低。在50%、80%和100%海水比例污泥中优势种群为Winogradskyella（丽水菌）、Halomonas（盐单胞菌）和Ruegeria（鲁杰氏菌）等嗜盐菌属。盐度的增加使环二鸟苷酸的含量增多,其对藻酸盐的分泌也有一定的贡献作用。（4）不同处理工艺的藻酸盐含量和特性不同。A2/O中缺氧池的藻酸盐含量最高（82.36 mg/g VSS）,甘露糖醛酸（M）比例最高的是缺氧池,古罗糖醛酸（G）最高的为好氧池,乙酰化程度最高的是沉淀池;氧化沟工艺中,厌氧池的藻酸盐含量最高（78.71mg/g VSS）,M比例最高的是厌氧池,G最高的为好氧池,乙酰化程度最高的是厌氧池;MBR工艺中沉淀池的藻酸盐含量最高（89.23 mg/g VSS）,M比例最高的是厌氧池,G最高的为好氧池,乙酰化程度最高的是缺氧池。MBR工艺的污泥总体上比A2/O和氧化沟工艺可提取更多藻酸盐。（5）SBR（20%）污泥藻酸盐与A2/O、氧化沟、MBR沉淀池污泥藻酸盐的含量和特性不同。SBR（20%）的藻酸盐含量、藻酸盐中的甘露糖醛酸（M）含量和乙酰化程度均高于其余三种污泥。由红外光谱分析可知,四种藻酸盐的性质相近。

胡明明,陈冲,姚深,张文帅,尹建华[2]（2016）在《我国海水利用及其环境影响分析》文中研究表明面对我国水资源短缺日益严重的现状,有效利用海水资源替代淡水成为解决这一问题最有效的途径之一。文章从海水淡化、海水直接利用、海水化学资源利用等方面对我国近年来海水利用的主要方向进行简要介绍,对海水利用技术的现状进行简要评述,并分析了海水利用可能带来的环境影响,提出在优化海水利用技术基础上,完善相应法律法规和监管力度,来达到友好利用海水资源的目的。

杨波,姜天翔,郝建安,张晓青,张爱君,王静,张雨山[3]（2015）在《功能生物填料处理大生活用污海水的净化技术研究》文中指出将筛选到的耐盐净污复合菌群培养后,采用循环流动法固定于陶粒和活性炭组成的混合填料上,形成功能生物填料,并将其用于曝气生物滤池处理大生活用污海水。考察了水力停留时间、气水比、水力负荷、反冲洗方式对有机物降解的影响。结果表明:在水力停留时间为120min、气水比为（35）∶1、水力负荷为1.53.5m3·m-2·h-1的最佳运行条件下,COD、氨氮、总磷的去除率分别达到82.7%、86.8%、74.1%;处理污水的出水水质基本稳定在COD 3560mg·L-1、氨氮<8mg·L-1、总磷值在0.350.70mg·L-1范围内。采用气洗-气水联合冲洗-水洗的反冲洗方式,处理能力可在4h内恢复。

苗英霞,王树勋,郝建安,姜天翔,王静,张雨山[4]（2014）在《对我国海水冲厕立法的思考》文中研究指明介绍香港海水冲厕立法的成熟经验,针对我国内地海水冲厕技术推广的局限性,探讨我国内地海水冲厕立法的必要性、可行性及相关措施。认为海水冲厕技术是节约淡水资源的有效途径,其行业的健康快速发展,亟需海水冲厕立法层面的推动和规范。

成玉,王树勋,姜天翔,王静,张雨山[5]（2013）在《大生活用海水技术研究现状及进展》文中进行了进一步梳理作为海水直接利用技术的重要组成部分,大生活用海水技术主要是利用海水直接替代淡水作为居民生活用水（主要是海水冲厕）。国家海洋局天津海水淡化与综合利用研究所对大生活用海水技术进行了深入、系统的研究,文章介绍了其研究成果和进展情况。

张晓青,杨波,姜天翔,张雨山,王静[6]（2013）在《一株含盐污水降解菌的分离鉴定及其降解特性研究》文中指出从塘沽海滩泥样中分离筛选出1株海洋细菌,标记为NY0935,该菌株对含盐污水中有机物有较好的去除效果。通过形态特征、生理生化特征和16SrDNA序列分析,鉴定该菌株为卓贝尔氏菌属（Zobellella sp.）。将菌株NY0935投入到大生活用海水中,在温度为2537℃、pH值为6.010.0、NaCl浓度为06%的条件下,菌株可以正常生长,且对COD保持较好的去除效果。当培养条件为37℃、摇床转速为160r·min-1时,菌株NY0935在大生活用海水中培养48h后对COD去除率达到75.99%。

张国辉[7]（2013）在《海水淡化与直接利用产业发展研究》文中认为进行海水淡化和直接利用海水对沿海缺乏淡水资源的国家和地区具有重大的现实意义和深远的战略意义。目前,全球已有150多个国家和地区在开发及应用海水利用技术,并取得了良好的经济和社会效益。已建成海水淡化工程1.5万个,2011年全球海水淡化日均产量已达7500多万立方米。全球海水淡化工程总投资额达300多亿美元,并以每年20%-30%的速度增长,2015年,预计将达564亿美元,海水利用产业正迎来一个跨越式发展的契机。

陈东景,于婧,江世浩,张小英,余幸幸[8]（2013）在《大生活用海水使用状况调查与思考——以青岛市海之韵小区为例》文中指出大生活用海水工程能够有效缓解沿海地区的淡水缺乏危机。调查发现,大部分居民家庭愿意接受使用海水,海水可接受价格是影响居民家庭使用的最重要因素,居民赞成与政府共同承担住房管线改造费用,海水使用是否加速设备腐蚀以及水质是否达到使用标准是居民比较担忧的问题。加强海水使用知识宣传,制定科学的大生活用海水工程推广规划,扶持大生活用海水使用产业化发展是大生活用海水工程建设中需要关注的三个问题。

杨波,郝建安,姜天翔,张晓青,张爱君,王静,张雨山[9]（2013）在《曝气生物滤池中不同填料处理大生活用海水的研究》文中研究指明分别以沸石、球型陶粒、无烟煤和活性炭作为曝气生物滤池的载体填料处理大生活用海水,对COD cr,NH3-N,总磷及浊度的去除效果进行了比较研究。研究表明,在单级生物滤池系统连续运行下,球型陶粒和活性炭的挂膜速度较快。4种生物活性填料柱在填料吸附和微生物降解的共同作用下,对大生活用海水中COD cr,NH3-N,总磷和浊度均有一定的去除效果,其中活性炭生物填料的处理效果最佳,沸石填料的处理效果最差。

张相忠,于连莉[10]（2012）在《沿海缺水城市水资源开发利用的新途径——大生活用海水技术应用初探》文中提出淡水资源的短缺已经成为全球性危机,正严重制约着我国经济社会的可持续发展。沿海城市面对日益紧缺的水资源,正采取各种方式探讨开发新的水源。本文以青岛为例,介绍了海水利用技术及目前开展现状,通过海水、自来水、再生水的经济技术比较得出:大生活用海水（冲厕）具有明显的优势,并通过介绍我国第一个大生活用海水（冲厕）示范工程的经济、运行情况得出结论:大生活用海水技术在我国沿海缺水地区将会有广阔的应用空间和发展前景,是解决淡水资源紧缺的另一新途径。

### 二、大生活用海水技术（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、大生活用海水技术（论文提纲范文）

#### （1）盐度及处理工艺类型对活性污泥系统藻酸盐分泌的影响（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 课题背景及研究的目的和意义

1.1.1 课题背景

1.1.2 本研究的目的和意义

1.2 污泥资源化利用的研究现状

1.2.1 利用污泥回收氮、磷营养物质

1.2.2 利用污泥回收蛋白质

1.2.3 利用污泥合成PHA

1.3 剩余污泥中提取藻酸盐的研究现状

1.3.1 藻酸盐的定义

1.3.2 藻酸盐的来源

1.3.3 藻酸盐的性质研究现状

1.3.4 藻酸盐的应用

1.3.5 影响细菌藻酸盐分泌的因素

1.3.6 从剩余污泥中提取藻酸盐的研究进展

1.4 盐度对废水生物处理系统的影响

1.4.1 盐度对污水生物处理系统的影响

1.4.2 盐度对微生物的影响

1.4.3 盐度对胞外聚合物的影响

1.5 研究内容

1.6 技术路线

第二章 材料与方法

2.1 试验用的污泥来源

2.2 不同盐度污泥的培养

2.2.1 反应器装置

2.2.2 反应器的运行方式

2.2.3 试验用水

2.3 分析方法

2.3.1 常规仪器设备及检测方法

2.3.2 细菌藻酸盐的提取方法

2.3.3 藻酸盐提纯方法

2.3.4 纯藻酸盐含量的测定

2.3.5 藻酸盐的红外光谱分析

2.3.6 藻酸盐的区段分离

2.3.7 藻酸盐的乙酰化测定

2.3.8 环二鸟苷酸(c-di-GMP)的测定

2.3.9 微生物种群结构分析

第三章 不同海水比例对活性污泥系统及藻酸盐分泌的影响

3.1 稳定期处理系统的运行情况

3.1.1 污泥粒径分布和污泥形态

3.1.2 污泥浓度和沉降性

3.1.3 盐度对污染物的去除效果

3.2 盐度对污泥胞外聚合物及藻酸盐含量的影响

3.2.1 盐度对污泥中胞外聚合物含量的影响

3.2.2 盐度对污泥中藻酸盐含量的影响

3.3 盐度对藻酸盐特性的影响

3.4 盐度对藻酸盐分泌的影响机理分析

3.4.1 环二鸟苷酸的测定

3.4.2 盐度对污泥的菌群结构的影响

3.5 本章小结

第四章 处理工艺对藻酸盐分泌的影响及与盐度污泥藻酸的对比

4.1 系统的运行情况

4.1.1 污水厂的运行情况

4.1.2 污泥粒径

4.1.3 污泥中EPS的含量

4.2 各城市污水处理厂中污泥中藻酸盐的含量和特性

4.2.1 各城市污水处理厂中污泥中藻酸盐的含量

4.2.2 各城市污水处理厂中污泥中藻酸盐的性质

4.3 各城市污水处理厂与盐度反应器的藻酸盐对比

4.3.1 藻酸盐的含量对比

4.3.2 藻酸盐的特性对比

4.3.3 红外光谱分析

4.4 本章小结

结论

研究展望

参考文献

附录 在学期间研究成果

致谢

#### （3）功能生物填料处理大生活用污海水的净化技术研究（论文提纲范文）

1实验

1.1材料、菌种与培养基

1.1.1大生活用污海水

1.1.2菌种

1.1.3培养基

1.2方法

1.2.1功能生物填料的生成

1.2.2水力停留时间对处理效果的影响

1.2.3气水比对处理效果的影响

1.2.4水力负荷对处理效果的影响

1.2.5大生活用污海水净化的反冲洗方式研究

2结果与讨论

2.1水力停留时间对处理效果的影响(图1)

2.2气水比对处理效果的影响(图2)

2.3水力负荷对大生活用污海水处理效果的影响(图3)

2.4大生活用污海水净化的反冲洗研究

2.4.1反冲洗后出水COD去除率恢复曲线

2.4.2反冲洗后出水氨氮去除率恢复曲线

3结论

#### （4）对我国海水冲厕立法的思考（论文提纲范文）

1 香港海水冲厕立法过程及现状

2 我国内地海水冲厕立法的必要性和可行性

2.1 我国内地海水冲厕相关立法现状

2.2 技术发展成熟,亟需法律规范

3 示范小区建设的示范性及其局限性

4 加快我国内地海水冲厕立法的措施

4.1 重视海水冲厕的立法工作

4.2 结合我国实际进行海水冲厕立法

#### （6）一株含盐污水降解菌的分离鉴定及其降解特性研究（论文提纲范文）

1 实验

1.1 材料与培养基

1.1.1 泥样

1.1.2 大生活用海水

1.1.3 培养基

1.2 方法

1.2.1 菌种的富集和分离纯化

1.2.2 细菌生长和生理生化指标测定

1.2.3 菌株16SrDNA基因序列测定和分析

1.2.4 菌株降解能力测定

1.2.5 菌株降解特性的研究

2 结果与讨论

2.1 菌株分离与筛选

2.2 菌株NY0935的菌落形态及生理生化特征

2.3 菌株NY0935的16SrDNA鉴定

2.4 菌株NY0935对大生活用海水COD的去除效果

2.5 环境因子对菌株NY0935生长和COD去除的影响

2.5.1 温度对菌株NY0935生长和COD去除的影响

2.5.2 pH值对菌株NY0935生长和COD去除的影响

2.5.3 NaCl浓度对菌株NY0935生长和COD去除的影响

3 结论

#### （7）海水淡化与直接利用产业发展研究（论文提纲范文）

一、世界海水淡化与直接利用产业发展概况

1、海水淡化与直接利用产业前沿动态

(1) 世界海水淡化市场前沿

(1) 热法技术市场前沿

(2) 膜法工艺市场前沿

(2) 海水淡化技术前沿

(1) 海水淡化工艺运行参数

(2) 使用新能源的海水淡化装置

(三) 海水直接利用产业前沿

二、世界海水淡化与直接利用产业总体发展趋势

1、海水利用装置大型化

2、改进传统工艺, 多方面降低成品水的总成本

3、新能源用于传统海水利用工艺, 降低化石能源消耗

4、海洋环境的保护及海水资源的可持续利用

三、世界海水淡化与直接利用产业发展对策

1、政府的引导与推动是发展海水利用产业的关键

2、改进传统工艺, 实现技术创新

3、各国协力发展, 实现跨地区、跨区域合作

四、中国海水淡化与直接利用产业发展现状

1、中国海水淡化与直接利用产业的现状

(1) 中国海水淡化产业的现状及历程

(2) 中国海水直接利用产业的现状及历程

2、中国海水淡化与直接利用产业的发展趋势

(1) 海水利用规模化

(2) 核心部件高标准化

(3) 利用成本趋低化

(4) 海水利用多样化

3、中国海水淡化与直接利用产业的发展模式

(1) 海水利用发展模式政策导向及现状

(2) 投资模式趋于多元化

(3) 依据循环经济模式, 发展海水利用产业

五、中国海水淡化与直接利用产业政策及实施

1、中国海水淡化与直接利用产业相关的政策法规

(1) 国家层面的政策法规

(2) 海水利用专项规划

(3) 海水利用标准发展规划

(4) 海水利用产业优惠政策

(5) 发改委、海洋局、科技部政策支持

2、中国海水淡化与直接利用产业基地的建设

六、发展海水淡化与直接利用产业存在的问题

七、发展海水淡化与直接利用产业对策和建议

1、强化政府引导作用, 推进海水利用产业快速发展

2、加强技术设备自主创新, 加快海水利用国产化进程

3、促进清洁生产, 创建海水利用循环经济产业链

4、建立多元化投融资模式, 推动海水利用市场化运作

5、建立完善的标准和规范体系, 强化海水利用市场监管

#### （8）大生活用海水使用状况调查与思考——以青岛市海之韵小区为例（论文提纲范文）

1 研究区概况

1.1 示范工程介绍

1.2 居民生活用水情况

2 居民大生活用海水使用情况调查

2.1 对大生活用海水的了解情况及途径

2.2 海水使用价格的接受水平

2.3 使用海水对新房购置的影响

2.4 支持现房用水改造及费用分配情况

2.5 对海水使用可能产生问题的担忧

3 推广大生活用海水使用的建议

3.1 加强海水利用知识宣传

3.2 制定科学的大生活用海水工程推广规划

3.3 扶持大生活用海水使用产业化发展

#### （9）曝气生物滤池中不同填料处理大生活用海水的研究（论文提纲范文）

1 材料与方法

1.1 试验材料和药品

1.1.1 主要试剂和仪器

1.1.2 培养基

1.1.3 填料的选择

1.1.4 试验用水水质

1.2 试验方法

1.2.1 材料预处理

1.2.2 微生物固定

1.2.3 测定项目及方法

1.3 试验装置

1.4 BAF工艺的运行参数

2 结果与讨论

2.1 4种生物活性填料柱对CODcr的去除效果

2.2 4种生物活性填料柱对氨氮的去除效果

2.3 4种生物活性填料柱对总磷的去除效果

2.4 4种生物活性填料柱对浊度的去除效果

3 结论

### 四、大生活用海水技术（论文参考文献）

- [1]盐度及处理工艺类型对活性污泥系统藻酸盐分泌的影响[D]. 李翊. 广州大学, 2020(02)

- [2]我国海水利用及其环境影响分析[J]. 胡明明,陈冲,姚深,张文帅,尹建华. 广东化工, 2016(12)

- [3]功能生物填料处理大生活用污海水的净化技术研究[J]. 杨波,姜天翔,郝建安,张晓青,张爱君,王静,张雨山. 化学与生物工程, 2015(07)

- [4]对我国海水冲厕立法的思考[J]. 苗英霞,王树勋,郝建安,姜天翔,王静,张雨山. 水资源保护, 2014(04)

- [5]大生活用海水技术研究现状及进展[J]. 成玉,王树勋,姜天翔,王静,张雨山. 海洋开发与管理, 2013(S1)

- [6]一株含盐污水降解菌的分离鉴定及其降解特性研究[J]. 张晓青,杨波,姜天翔,张雨山,王静. 化学与生物工程, 2013(12)

- [7]海水淡化与直接利用产业发展研究[J]. 张国辉. 建设科技, 2013(23)

- [8]大生活用海水使用状况调查与思考——以青岛市海之韵小区为例[J]. 陈东景,于婧,江世浩,张小英,余幸幸. 海洋经济, 2013(05)

- [9]曝气生物滤池中不同填料处理大生活用海水的研究[J]. 杨波,郝建安,姜天翔,张晓青,张爱君,王静,张雨山. 海洋技术, 2013(03)

- [10]沿海缺水城市水资源开发利用的新途径——大生活用海水技术应用初探[A]. 张相忠,于连莉. 多元与包容——2012中国城市规划年会论文集(07.城市工程规划), 2012

本文来源: https://www.klunwen.cn/article/39120f6b38f9b9fafab6996b.html