# 我国柔版印刷机生产现状及发展趋势

### 一、我国柔性版印刷机的生产现状与发展趋势（论文文献综述）

乔俊伟,罗尧成[1]（2020）在《中国柔性版印刷发展现状与趋势分析》文中认为文章在对我国柔性版印刷行业2018—2020年连续三年进行广泛调研的基础上,重点分析柔性版印刷企业的业务分布、增长情况、环保特性、技术发展以及制约其发展的主要因素等,得出未来我国柔性版印刷行业的发展趋势和方向。

许迪文[2]（2020）在《柔版印刷机的多电机同步控制策略研究》文中研究指明随着我国包装市场的显着扩张,柔版印刷机因其使用的绿色环保油墨成为了人们研究的重点对象。柔版印刷机采用无轴的电控同步方法,相比过去的机械传动方式,具有精度高,结构简单,调节方便等优点。经过众多学者的研究,在系统平稳运行时的性能已较为稳定,但是在加速和干扰恢复等动态过程中的性能仍有待提高。因此本文将对柔版印刷机的多电机同步控制系统展开研究,提高其同步跟随性能和抗负载扰动的能力。（1）介绍柔版印刷机的印刷原理及历史背景;介绍永磁同步电机以及多电机同步技术的研究现状和发展趋势;确定本文的主要研究问题和研究方向。（2）介绍柔版印刷机的分类和工作原理,对其整体结构和内部的放卷、印刷、收卷模块进行分析。设计柔版印刷机的多电机同步控制方案:对于柔版印刷机内使用的永磁同步电机,采用伺服驱动的控制方式,并建立电机的数学模型;对于多电机的控制结构,采用偏差耦合的同步控制方式,并建立系统模型。（3）针对传统PID方法控制下,永磁同步电机在启动时超调较大的问题,设计一种鸽群粒子群算法对PID参数进行整定的方法。介绍了传统的粒子群算法,并对其学习因子进行改进,使其能够根据适应度值的优劣自适应变化。引入鸽群算法来提升粒子脱离局部最优的能力,并赋予了部分粒子跳跃寻优的能力,从而形成新的鸽群粒子群优化算法（PIO-PSO）。之后根据系统偏差设立适应度函数,初始化KP、KI和KD并带入鸽群粒子群寻优算法迭代寻找偏差最小时的解,以此来动态调整KP、KI和KD。通过仿真实验对比,验证了本方法可起到降低电机启动超调量的效果。（4）针对传统的控制结构跟随性能差、抗扰动能力不强,无法满足柔版印刷机同步需求的问题,采用一种改进型偏差耦合速度补偿的多电机同步控制结构。在传统的固定反馈放大增益的基础上,采用PI控制算法进行优化,并在此基础上利用鸽群粒子群算法（PIO-PSO）对其参数优化整定。根据系统误差设立适应度函数ITAM,利用鸽群粒子群寻优算法动态调整KP和KI来加快电机间的同步恢复速度。当出现负载干扰导致系统不同步时,能迅速减小同步误差,提高系统稳定性。（5）通过仿真建模分析,比较在相同电机控制策略情况下,传统偏差耦合控制方法、PI优化偏差耦合控制方法和鸽群粒子群整定PI优化偏差耦合控制方法的多电机同步系统的同步性能。通过对比在相同负载干扰下三种控制方法的同步控制性能,证明了此方法的优越性。

彭明[3]（2020）在《艾司科公司数字柔版制版设备营销策略研究》文中研究指明原国家新闻出版总署与环境保护部在2010年联合签订的《实施绿色印刷战略合作协议》,推动了绿色印刷在我国印刷行业的全面实施。柔版印刷作为最环保的绿色印刷技术之一,正在逐步替代其它产生环境污染和高耗能的传统印刷方式,中国柔版印刷进入高速发展阶段。数字柔版制版技术的发明是柔版印刷技术发展史上的里程碑,将柔版的印刷品质提高到可以媲美其它印刷方式的高度,极大地拓宽了柔版印刷的应用领域。本文首先对艾司科公司数字柔版制版设备的发展历史,经营情况及营销面临的问题进行综合分析,明确艾司科在产品品牌,技术以及市场地位等方面的竞争优势,然后详细阐述产品在市场定位和定价、渠道管理和市场促销各方面存在的诸多问题。从宏观营销环境角度研究分析了国家政治环境和经济环境对于柔版印刷市场的影响,国家环保政策对企业的治理越来越严厉,同时也出台诸多利好政策鼓励印刷企业向柔版印刷进行技术转型,数字柔版市场进入高速的发展阶段。在微观营销环境研究分析中,从柔版印刷和柔版制版两个主要市场的行业环境,需求分析,竞争者以及营销渠道四个方面进行深入的研究。柔版印刷规模不断在扩大,行业形势好,呈向上发展形势,但艾司科数字柔版制版设备面临着日益激烈的竞争局面,艾司科营销方面存在渠道网路建立不完善,市场推广力度和深度不够,传统的直销模式不能满足快速抢占市场的发展需求等问题。基于SWOT矩阵分析法,研究得出艾司科现阶段在中国市场营销比较适用SO策略,抓住市场快速发展的机会,在企业技术转型的大趋势下,发挥已有的领先产品和市场优势,巩固市场的领先地位,扩大市场占有率。最后依据STP理论,基于2014-2018年中国柔版印刷市场的数据统计分析,从柔版印刷市场的区域分布特点,柔版印刷企业的业务种类及其印版的制版渠道等方面进行细分市场分析,最终将华东和华南地区的标签印刷企业和柔版制版企业作为目标市场,在确定目标市场后,以客户需求为出发点,充分发挥品牌和产品的技术优势,以4P理论为基础制定产品营销组合策略,结合华东和华南地区的标签印刷和柔版制版的市场现状,从产品、定价、渠道和促销四个方面设计营销组合策略。基于客户的实际需求,推出CDI5080-C和DLI2120-C作为两个目标市场的定制化产品方案。通过竞争导向的定价目标,给出了定制产品方案的价格建议,并制定了渠道经销商网络发展和建立管理制度的具体计划,然后从市场推广,渠道和服务促销,样板客户宣传几个角度出发,完善营销促销方案。根据研究制定的营销组合策略,分析策略执行存在的风险,艾司科公司需要在人才、资金、组织、文化和激励五个方面提供充分保障,确保本研究提出的营销策略可以落地实施。

乔俊伟,罗尧成[4]（2019）在《中国柔性版印刷行业现状与发展前景》文中认为文章在对我国柔性版印刷行业2018年和2019年连续两年进行广泛调研的基础上,对柔性版印刷企业和制版企业的发展状况以及行业的环保现状进行了深入分析,阐明柔性版印刷具有广泛的应用领域,其全流程的环保特性符合我国印刷业绿色化转型的发展方向,新技术和新工艺的普及将进一步促进我国柔性版印刷行业的快速发展。

本刊编辑部[5]（2019）在《“2019柔性版印刷在中国”装机量调查报告》文中提出在业界的翘首企盼下,《"2019柔性版印刷在中国"装机量调查报告》如期而至。自《印刷技术》杂志2006年首次推出《"柔性版印刷在中国"装机量调查报告》以来,到今年已经进入第14个年头,14年来的数据真实记录了我国柔性版印刷业的成长轨迹,客观描绘了我国柔性版印刷业格局的演变进程,已成为行业各方了解中国内地柔性版印刷业发展情况的重要窗口。今年,我们依然本着"科学、公正、

刘佳伟[6]（2019）在《基于ARM的柔版印刷调压系统的运动控制器设计》文中认为随着制造业技术的不断发展,绿色无污染的智能化机械设备受到了越来越多的重视。在目前的印刷领域中,有“绿色印刷”之称的柔版印刷技术在国外得到了广泛的应用并逐渐成熟。但在国内柔印技术仍处于发展阶段,现投入使用的高端柔版印刷机仍大量使用国外的设备,因此对柔版印刷技术的研究对实现柔版印刷机国产化具有重要的作用。柔版印刷机的关键技术之一就是柔版印刷系统的压力调节,本文主要对柔版印刷调压系统的运动控制器进行了研究设计。本文以实际工厂项目的应用需求为背景,设计了一个以台达HMI为人机交互平台,以ARM芯片为核心的运动控制器,以FPGA芯片为核心的扩展接口电路板,以步进电机驱动器、步进电机、光栅尺为执行反馈部件的柔版印刷调压控制系统。针对该系统的硬件电路,设计了通信电路、电机驱动器脉冲信号发送电路、光栅尺信号接收电路等,并完成了硬件电路的焊接和调试。针对该系统的软件功能,采用模块化的程序设计方法,完成了RS422和CAN通信协议的设计,各类数据解析函数以及运动控制函数的设计。同时利用Dopsoft软件设计了人机交互界面,用于控制系统的运动参数。在控制器运动控制算法的设计中,依据步进电机的矩频特性,设计了基于数字采样插补算法的梯形加减速算法,来保证步进电机能够正常平稳按照预定轨迹运行,并在此基础上设计了闭环控制算法,使得步进电机可以在规定阶段完成闭环控制,实现对步进电机位置的精确控制。同时在运动过程中,设计了交叉耦合同步控制算法来控制同轴两侧电机的位置偏差,保证了系统同轴电机之间的同步性能。最后结合步进电机的数学模型,利用Matlab和Simulink工具对本文所设计的运动控制算法进行仿真,依据仿真曲线验证了算法的可行性。在实验室环境下,利用设计好的硬件和软件,搭建了系统测试平台。由于实验室的资源有限,仅能实现一色带电机的硬件连接,所以为了对八色系统的通信稳定性进行测试,需要将其余七色ARM从运动控制器收发脉冲模块的程序修改为自闭环和自反馈的模式,从而实现模拟八色系统。通过对系统各模块功能的测试,分析实验结果后,验证了本文设计的运动控制器软件和硬件的可行性。

王志华[7]（2017）在《柔性版印刷,有环保才有未来》文中认为有安全,才有印刷的未来。使用环保水性油墨的柔性版印刷,顺应了环保的趋势,得到了市场的认同,在一些直接和人体接触的印刷品市场上,取得了压倒性的份额。全球化时代,环境与发展之间的矛盾成为热议。环保从没有像当下这样成为全民瞩目的焦点。印刷业的环保问题同样不容忽视,随着民众对于环境污染的认知水平和自我防护意识不断提升,对于印刷品的安全性的重视程度不断提高。一方面,市场不断追求更高的印刷质量,同时,绿色环保的呼声正成为政府与市场的

韩晓良[8]（2015）在《“十三五”规划印刷设备发展要点》文中进行了进一步梳理印刷设备发展规划应该和国民经济发展规划相吻合,在保证国民经济中高速、常态化发展同时,制造企业提高环境保护意识、推行绿色制造理念、讲究生态文明建设、实现可持续循环经济发展的目标是确定的。2015年是第十二个五年经济发展规划最后一年,预计印刷设备制造业将以持续经营下行压力收场,产业规模仍然没有恢复到2007年的最高水平。下一个五年——十三五时期经济发展规划将是振兴中华第一个一百年的最后五年,起着承上启下的作用,五年后我国将实现小康社会的发展目标。印刷设备制造业经过艰难的转型和创新,一批企业进入高端制造,也有一批企业被淘汰,产业将带着市场的机遇、

本刊编辑部[9]（2007）在《继续推进柔印技术在中国的发展》文中提出社会信息化及经济全球化的发展促使印刷业发生着巨大的变化。在四大印刷工艺中,作为凸版印刷衍生的柔性版印刷,经过几十载的曲折发展历程,终成正果。柔印市场由小到大、由弱至强的发展态势,引得印刷各界人士竞相关注。据统计,20世纪90年代末,全球柔印每年都以70％的惊人速度增长,2000年,柔印已占全球印刷市场的18％～19％。然而在柔印增长的同时,全球凹印的增长却呈持平的状态,而胶印则出现略有下跌的态势。为何柔印发展如此之迅猛?究其原因应该是像陶瓷网纹辊、套筒式印版辊、水性油墨、UV油墨、激光雕刻技术和计算机技术等一批新技术的应用大大提高了其印刷质量,加上水性油墨的环保优势而使其得到了巨大发展,尤其是在欧美更为注重环保的国家,柔印更是应用广泛。那么,柔印在中国的发展现状如何?中国印刷业是如何推动柔印前进的呢?先进的柔印技术是否都得以顺利普及?……为此,《今日印刷》特意走访了几位业内资深专家、经理人,不妨听听他们对柔印在中国发展过程中所遇到的诸多问题的看法。

王丽英[10]（2005）在《亚洲软包装印刷市场概况》文中研究说明

### 二、我国柔性版印刷机的生产现状与发展趋势（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、我国柔性版印刷机的生产现状与发展趋势（论文提纲范文）

#### （1）中国柔性版印刷发展现状与趋势分析（论文提纲范文）

一、概述

二、柔性版印刷行业发展现状

(一)调查样本概况

(二)柔性版印刷企业的发展状况

1.基本情况

(1)主要业务分布

(2)印刷设备新技术应用情况

(3)联线加工工艺应用

2.油墨及环保设备应用情况

(1)油墨使用情况

(2)环保设备安装情况

3.销售与利润情况

(1)柔性版印刷企业销售规模

(2)柔性版印刷业务的占比情况

(3)柔性版印刷业务增长情况

(4)柔性版印刷业务利润增长情况

(5)企业经营预期情况

三、制约柔性版印刷发展的主要因素

(一)柔性版印刷企业面临的主要困难

(二)外贸环境与新冠肺炎疫情影响

四、结论

(一)柔性版印刷继续保持快速发展的趋势

(二)软包装印刷成为柔性版印刷最重要的领域之一

(三)专业人才培养是确保柔性版印刷行业持续、快速发展的关键

(四)绿色化、数字化、联线加工和智能化是柔性版印刷的发展方向

#### （2）柔版印刷机的多电机同步控制策略研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 本文选题的背景与意义

1.1.1 柔版印刷原理

1.1.2 柔版印刷的优越性

1.2 多电机同步控制在印刷设备中的研究现状及发展趋势

1.2.1 永磁同步电机控制方法的研究现状

1.2.2 机械传动方式

1.2.3 无轴传动方式

1.3 论文结构安排

第2章 柔版印刷机的系统建模与分析

2.1 柔版印刷机的总体构造

2.2 伺服系统

2.3 永磁同步电机的数学分析与建模

2.3.1 数学模型

2.3.2 Clarke变换(3s/2s)

2.3.3 Park变换(2s/2r)

2.3.4 仿真建模

2.4 柔版印刷机的多电机同步控制方案

2.5 本章小结

第3章 永磁同步电机鸽群粒子群优化PID控制策略

3.1 传统PID控制原理

3.2 粒子群算法

3.2.1 标准粒子群算法

3.2.2 标准粒子群的算法流程

3.2.3 “学习因子”自适应变化的粒子群算法

3.2.4 带跳跃算子的鸽群粒子群优化算法

3.2.5 鸽群粒子群算法流程

3.3 鸽群粒子群优化PID控制器设计

3.4 仿真研究

3.5 本章小结

第4章 同步控制中鸽群粒子群优化PI速度补偿器的设计与实现

4.1 多电机同步控制系统概述

4.2 多电机同步控制结构分析与设计

4.2.1 主令控制

4.2.2 主从控制

4.2.3 交叉耦合控制

4.2.4 偏差耦合控制

4.2.5 仿真实验对比

4.3 基于改进型偏差耦合的速度补偿器设计

4.3.1 传统偏差耦合速度补偿器

4.3.2 PI速度补偿器

4.3.3 鸽群粒子群优化PI控制的速度补偿器设计

4.4 本章小结

第5章 柔版印刷机多电机同步控制系统仿真及分析

5.1 柔版印刷机的多电机同步控制系统仿真建模

5.2 柔版印刷机的多电机同步控制系统仿真实验研究

5.2.1 基于传统速度补偿器的多电机同步控制仿真

5.2.2 基于PI控制速度补偿器的多电机同步控制仿真

5.2.3 基于鸽群粒子群优化PI速度补偿器的多电机同步控制仿真

5.3 本章小结

第6章 总结与展望

6.1 本文总结

6.2 未来展望

参考文献

致谢

硕士学位期间发表的论文及参加的科研课题

#### （3）艾司科公司数字柔版制版设备营销策略研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 研究背景与意义

1.2 研究方法与内容

1.3 理论基础与文献综述

第2章 艾司科公司数字柔版制版设备营销现状及问题

2.1 艾司科公司简介

2.2 艾司科公司数字柔版制版设备的营销现状

2.3 艾司科公司数字柔版制版设备营销面临的问题

第3章 艾司科公司数字柔版制版设备营销环境分析

3.1 宏观营销环境分析

3.2 微观营销环境分析

3.3 SWOT分析

第4章 艾司科公司数字柔版制版设备营销策略制定与实施保障

4.1 艾司科公司数字柔版制版设备STP策略

4.2 艾司科公司数字柔版制版设备营销组合策略

4.3 艾司科公司数字柔版制版设备营销策略的实施保障

结论

参考文献

致谢

#### （4）中国柔性版印刷行业现状与发展前景（论文提纲范文）

一、概述

二、我国柔性版印刷行业发展状况

(一)我国柔性版印刷行业的构成

(二)柔性版印刷企业的发展状况

1. 基本情况

(1)柔性版印刷企业主要业务

(2)柔性版印刷企业销售规模

(3)柔性版印刷企业的经营状况

2. 柔性版印刷业务的占比情况

3. 柔性版版材的使用情况

4. 柔性版印刷设备及新技术应用情况

（二）柔性版制版企业的发展状况

1.基本情况

(1)柔性版制版企业销售规模

(2)柔性版制版企业的经营状况

2.版材的使用情况

3.制版技术

三、柔性版印刷行业的环保现状

1.环保型油墨

2.制版工艺

3.环保设备安装

四、主要结论

1.全流程的环保特性使得柔性版印刷成为印刷业绿色化转型的重要方式

2.多样化的承印材料和高耐印力的版材使得柔性版印刷的应用领域非常广泛

3.新技术和新工艺的普及促进了柔性版印刷行业的快速发展

4.柔性版印刷行业整体发展良好，成本、质量、人才和效率是主要制约因素

#### （5）“2019柔性版印刷在中国”装机量调查报告（论文提纲范文）

对本次调查的几点说明

装机量再创新高

区域分布稳定集中

幅面与应用

#### （6）基于ARM的柔版印刷调压系统的运动控制器设计（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

符号对照表

缩略语对照表

第一章 绪论

1.1 课题来源

1.2 课题背景及研究意义

1.3 柔版印刷的研究现状

1.3.1 国内外研究现状

1.3.2 柔版印刷中存在的问题

1.4 运动控制器和现场总线的发展现状

1.4.1 运动控制器概述

1.4.2 现场总线概述

1.5 研究目的及论文结构安排

1.5.1 研究目的

1.5.2 论文结构安排

第二章 总体方案设计

2.1 课题的功能需求分析

2.1.1 调压系统原理分析

2.1.2 运动控制器的功能需求分析

2.2 运动控制器的整体方案设计

2.2.1 整体控制方案

2.2.2 通信方式分析

2.2.3 运动控制器的芯片选型

2.2.4 执行机构分析

2.2.5 反馈部件分析

2.2.6 人机界面

2.3 本章小结

第三章 运动控制器的算法研究

3.1 步进电机的数学模型和仿真模型

3.1.1 步进电机数学模型

3.1.2 步进电机仿真模型

3.2 运动控制器控制算法总体分析

3.3 电机的加减速运动曲线

3.3.1 加减速运动曲线的意义

3.3.2 常用的加减速曲线分析

3.3.3 梯形加减速曲线

3.4 基于插补算法实现梯形加减速曲线

3.5 闭环控制算法设计

3.6 同步控制算法

3.7 算法仿真

3.8 本章小结

第四章 运动控制器的硬件设计

4.1 硬件电路总体结构

4.2 硬件设计需要注意事项

4.3 硬件电路模块设计

4.3.1 ARM最小系统

4.3.2 电源模块

4.3.3 通信模块

4.3.4 电机控制模块

4.3.5 光栅尺信号处理模块

4.3.6 预留I/O电路模块

4.4 硬件电路实物图

4.5 本章小结

第五章 运动控制器的软件设计

5.1 软件设计的总体方案

5.2 ARM启动程序设计

5.3 通信模块程序设计

5.3.1 串口通信模块

5.3.2 CAN总线通信模块

5.4 主控板数据处理模块

5.5 运动控制模块

5.5.1 光栅尺数据处理模块

5.5.2 加减速模块

5.5.3 闭环同步补偿模块

5.5.4 运动控制时序模块

5.5.5 位置存储模块

5.5.6 偏差保护模块

5.6 HMI程序设计

5.7 本章小结

第六章 运动控制器的测试

6.1 测试环境介绍

6.2 测试实验方案设计

6.3 测试实验及结果分析

6.3.1 运动控制性能测试实验及结果分析

6.3.2 八色系统通信稳定性测试实验及结果分析

6.4 本章小结

第七章 总结与展望

7.1 论文总结

7.2 研究展望

附录 A

参考文献

致谢

作者简介

#### （10）亚洲软包装印刷市场概况（论文提纲范文）

东西方消费者的差异

体会柔印的优势

1、CI柔性版印刷机

2、制版

3、便宜的印刷机

4、人工成本

PE膜市场

宽幅柔性版印刷市场

1、宽幅柔性版软包装印刷的产品

2、宽幅软包装印刷的范围

3、宽幅包装柔性版印刷机

亚洲未来柔性版印刷的发展趋势

>>'>[链接]>>>

包装印刷向软包装与塑料包装方向发展

全球柔性包装将以4.6%的速度增长

企业对柔印市场的蓬勃发展应做好准备

我国柔性版印刷发展前景看好的原因

### 四、我国柔性版印刷机的生产现状与发展趋势（论文参考文献）

- [1]中国柔性版印刷发展现状与趋势分析[J]. 乔俊伟,罗尧成. 出版与印刷, 2020(04)

- [2]柔版印刷机的多电机同步控制策略研究[D]. 许迪文. 湘潭大学, 2020(02)

- [3]艾司科公司数字柔版制版设备营销策略研究[D]. 彭明. 吉林大学, 2020(08)

- [4]中国柔性版印刷行业现状与发展前景[J]. 乔俊伟,罗尧成. 出版与印刷, 2019(03)

- [5]“2019柔性版印刷在中国”装机量调查报告[J]. 本刊编辑部. 印刷技术, 2019(09)

- [6]基于ARM的柔版印刷调压系统的运动控制器设计[D]. 刘佳伟. 西安电子科技大学, 2019(02)

- [7]柔性版印刷,有环保才有未来[J]. 王志华. 中国印刷, 2017(01)

- [8]“十三五”规划印刷设备发展要点[J]. 韩晓良. 中国印刷, 2015(11)

- [9]继续推进柔印技术在中国的发展[J]. 本刊编辑部. 今日印刷, 2007(03)

- [10]亚洲软包装印刷市场概况[J]. 王丽英. 中国包装工业, 2005(05)

本文来源: https://www.klunwen.cn/article/3a53dd147c733cc0d057c6ac.html