# 宝钢60000m~3/h制氧机特点、调试及性能评估

### 一、宝钢60000m~3/h制氧机特点、试车与性能考核（论文文献综述）

常丽君[1]（2012）在《首秦制氧站设备故障排除及可靠性管理》文中研究指明本文以首秦制氧站设备为研究对象，对制氧站设备的现状，基本原理进行了阐述，并结合制氧站生产过程中的故障实例，对制氧设备故障分析排除以及可靠性管理进行了深入的分析和研究，并提出提高制氧设备可靠性措施。首先介绍了首秦制氧站的基本情况，以及制氧机的分类、性能指标、型号规定和国内外发展状况。以首秦制氧站为背景，阐述了制氧站主要设备的基本原理，重点对空分系统，液氮储存输送系统以及8000Nm3/h氮压机组典型故障的现象、处理过程进行了介绍，并对故障产生的原因以及处理措施进行了深入的研究分析。氮压机组振动异常是制氧站常见的故障之一，振动量超过一定值会导致氮压机组联锁停车，给制氧站正常的生产带来巨大危害。采用故障树分析法对氮压机组进行可靠性分析，可以及时发现系统中的故障，找出关键因子，并把握好这些关键部件，然后通过控制这些关键部件的可靠度保证系统不会发生因振动异常导致的联锁停车。最后从提高制氧站设备可靠性的角度出发，对制氧站使用阶段的可靠性管理、备件库存的可靠性管理和人的可靠性管理三个方面进行了研究分析，结合首秦ERP管理系统和生产实践，提出了一系列的改进意见。开展制氧站设备故障排除和可靠性管理研究对提高制氧设备的生产率、维护管理水平和应用水平具有重要意义，其应用前景非常广阔。

李钧[2]（2006）在《武钢H台六万立方米制氧机项目管理应用研究》文中指出项目管理是20世纪50年代后期发展起来的一种计划管理方法,目前已迅速成为越来越多的行业的管理方法。由于项目管理在科学研究及生产实践中显示出的强大功能,因此在世界各国各行业已得到普遍的推广与应用。随着现代项目规模越来越大、投资越来越高、涉及专业越来越广泛、项目内部关系越来越复杂,项目管理模式已逐步发展成主要管理手段之一。目前,西方发达国家已经在项目管理方面形成了比较完善的科学体系,我国也加大了项目管理的系统研究和行业实践。在目前行业项目的实践中,是否运用项目管理、如何在现实项目中实践好项目管理方法和手段,并总结好的经验为我们在今后的项目管理中所研究和借鉴,成为大家所关心的问题。本文从项目管理的概念入手,详细介绍了美国项目管理协会（PMI）提出的五个项目管理过程和九大项目知识领域,重点介绍了在武钢十五发展规划中为了能在二〇〇五年达到年产钢、铁各一千万吨的规模,建成世界一流企业,成为全国的硅钢片和汽车板的精品基地,需要配套新建一台六万立方米制氧机项目中项目管理的实施过程。说明了在大型项目的实施过程中,运用项目管理为项目的成功带来的良好效果。本文最后结合项目管理的实践过程总结了一些经验,如:重点工程建设的成败,关键在于能否有一个团结协作的管理团队;项目管理人员的高素质,加强了项目管理中的沟通和协调等。另外经过实践,本文对目前国内项目管理进行了一些思考,觉得在今后的项目中可进行考虑,如:可通过努力减少行政指挥对工程项目带来的影响、要重视工程项目的风险管理、坚持业主方在项目管理过程中的主导地位、抓好项目管理人才的培养工作等等。

任震宇[3]（2006）在《YQ公司备件采购管理研究》文中认为YQ公司生产设备主要是从德国进口的,其自动化程度非常高,如果生产设备一处发生故障,就可能导致整个生产线的停产,从而影响到武钢集团公司的生产。YQ公司是连续性生产企业,工艺流程长,结构复杂,许多设备是在超高速,超低温的状态下运行,对设备的精度和材质要求极高。YQ公司正在步入快速发展的道路上,但是企业的备件管理工作还存在一些薄弱环节,备件管理方法欠科学,不能有计划地、经济合理地组织备件的采购、保管和供应。本文论述了物流与供应链管理理论在YQ公司备件采购管理中的应用,并对目前备件管理的情况进行了分析,认为应该积极现代物流管理的应用,使企业更好的发展。本文首先介绍备件管理的研究背景和研究意义,介绍国内外备件管理相关研究的情况及本文的研究内容和论文框架。然后对YQ公司的情况进行简单介绍,对备件采购管理的环境进行了分析,通过介绍备件管理体制和流程指出备件管理存在的问题。接着对YQ公司备件库存进行分析,运用ABC分类模型对备件库存进行分类,提出备件库存管理建议。然后对层次分析法进行简单介绍,并介绍层次分析法在备件招标采购中的实际应用,并对层次分析法的实际应用进行说明。最后提出备件定位模型,对公司备件进行定位,并针对不同定位备件提出相应的采购管理策略。

李军,高远,孙淑凤,王鼎,王立[4]（2006）在《非标准工况下空分设备增产氩的研究与实践》文中研究指明文章对非标准工况下的空分设备增产氩措施进行了研究。以宝钢6#60000m3/h空分设备为例,通过设计型算法和校核型算法,建立了空分设备精馏的数学模型,通过改变数学模型的参数,分析了在非标准工况下精馏塔内的组分浓度分布,并提出了优化后的操作方案和操作参数,实施后提高了空分设备的氩提取率,取得了显着的经济效益。

靳瑞安[5]（2000）在《宝钢60000m3/h制氧机特点、试车与性能考核》文中研究说明介绍宝钢 1996年从林德公司引进的 6 0 0 0 0m3/h内压缩制氧机的特点、试车过程与问题、冷开车、性能考核情况 ,有四个变负荷工况自动跟踪 ,各项指标均处世界先进水平。氧提取率为 99 2 % ;制氧单耗 0 38kWh/m3O2 ,压缩到 3 0MPa单耗 0 16 9kWh/m3O2 ;氩提取率为85 1%。图 1表 3参 4。

### 二、宝钢60000m~3/h制氧机特点、试车与性能考核（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、宝钢60000m~3/h制氧机特点、试车与性能考核（论文提纲范文）

#### （1）首秦制氧站设备故障排除及可靠性管理（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 制氧站简介

1.2 制氧机概述

1.2.1 制氧机分类

1.2.2 制氧机的性能指标及评价

1.2.3 国产制氧机的型号规定

1.3 制氧机国内外发展概况

1.3.1 制氧机国外发展概况

1.3.2 制氧机国内发展状况

1.4 制氧站可靠性研究

1.4.1 故障树分析法

1.4.2 可靠性管理

1.4.3 首秦 ERP 系统

1.5 课题的主要来源、研究内容和意义

第2章 首秦制氧站设备工作原理

2.1 首秦制氧站的设备现状

2.2 首秦制氧站设备工作原理

2.2.1 空分设备工作原理

2.2.2 8000Nm~3/h 氮压机组工作原理

2.2.3 液氮储存输送系统工作原理

2.3 本章小结

第3章 首秦制氧站设备故障分析与排除

3.1 空分系统故障处理

3.1.1 分子筛进水故障处理

3.1.2 空分塔内部管路故障处理

3.1.3 空分塔内变形管道故障处理

3.2 液氮储存输送系统的故障处理

3.2.1 氮气管道过冷淬裂故障处理

3.3 8000Nm~3/h 氮压机组的故障处理

3.3.1 油系统故障处理

3.3.2 氮压机组振动异常故障树分析

3.5 本章小结

第4章 首秦制氧站可靠性管理

4.1 概述

4.2 使用阶段的可靠性管理

4.2.1 制氧站使用阶段故障分析

4.2.2 提高制氧站设备使用阶段可靠性的改进措施

4.3 备件库存的可靠性管理

4.3.1 制氧站备件需求预测

4.3.2 制氧站备件库存分类

4.3.3 ERP 实施给备件可靠性管理带来的影响

4.4 可靠性管理中的人员管理

4.4.1 制氧站中人的可靠性分析

4.4.2 制氧站人机界面的可靠性分析

4.5 本章小结

结论

参考文献

攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果

致谢

作者简介

#### （2）武钢H台六万立方米制氧机项目管理应用研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

1 绪论

1.1 项目管理的概念

1.2 国内外相关研究的概况

1.2.1 项目管理在世界范围的发展

1.2.2 项目管理在国内的发展

1.3 目前国内项目管理存在的问题

1.4 本课题的选题背景

2 项目实践分析

2.1 环境分析

2.1.1 项目生命周期分析

2.1.2 项目干系人分析

2.1.3 组织环境的影响分析

2.1.4 主要通用管理技能分析

2.1.5 社会经济影响分析

2.2 PMI 项目管理五个过程分析

2.2.1 启动过程

2.2.2 计划编制过程

2.2.3 实施过程

2.2.4 控制过程

2.2.5 收尾过程

2.3 PMI 项目管理九大知识领域分析

2.3.1 项目整体管理

2.3.2 项目范围管理

2.3.3 项目时间管理

2.3.4 项目费用管理

2.3.5 项目质量管理

2.3.6 项目人力资源管理

2.3.7 项目沟通管理

2.3.8 项目风险管理

2.3.9 项目采购管理

3 在六万制氧机项目中现代项目管理方法的实施情况

3.1 项目综合管理

3.1.1 项目计划的制定

3.1.2 项目计划的执行

3.2 项目范围管理

3.2.1 产品范围定义

3.2.2 对项目进行工作结构分解

3.3 项目时间管理

3.3.1 活动定义、活动排序、活动历时估算

3.3.2 应用项目管理软件制定进度计划—甘特图及网络图，运用关键路线法(CPM)确定项目关键路线

3.3.3 用项目管理软件进行进度控制

3.4 项目费用管理

3.4.1 编制资源计划及成本估算、预算

3.4.2 成本控制

3.5 项目质量管理

3.5.1 质量计划编制

3.5.2 质量保证、质量控制

3.6 项目人力资源管理

3.6.1 组织计划编制

3.6.2 项目人员获取和团队组建

3.7 项目沟通管理

3.7.1 沟通计划编制

3.7.2 信息发送

3.7.3 绩效报告

3.7.4 管理收尾

3.8 项目风险管理

3.8.1 对项目风险进行识别、分析

3.8.2 风险应对控制

3.9 项目采购管理

3.9.1 采购计划编制

3.9.2 询价计划编制及询价

3.9.3 供方选择和合同管理

4 项目实施中的经验及存在的问题及对策

4.1 项目实施中的经验

4.1.1 重点工程建设的成败，关键在于能否有一个强有力的指挥部和团结协作的管理团队

4.1.2 项目管理人员的高素质，加强了项目管理中的沟通和协调

4.2 对目前国内项目管理进一步的思考

4.2.1 行政指挥对工程项目带来一定的影响

4.2.2 要重视工程项目的风险管理

4.2.3 坚持业主方在项目管理过程中的主导地位

4.2.4 抓好项目管理人才的培养工作

结束语

致谢

参考文献

附录1 六万制氧机项目WBS 活动定义

附录2 六万制氧机进度计划

附录3 六万制氧机项目投资估算

附录4 六万制氧机质量标准

附录5 六万制氧机项目设备清单

#### （3）YQ公司备件采购管理研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

1 绪论

1.1 研究背景和意义

1.2 相关研究

1.3 研究内容和框架

2 YQ 公司及其备件管理存在的问题

2.1 YQ 公司简介

2.2 YQ 公司备件管理的环境分析

2.3 YQ 公司备件管理概况、流程及存在的问题

3 YQ 公司的备件分类

3.1 YQ 公司备件的分类

3.2 YQ 公司备件库存结构分析

3.3 库存控制ABC 分类管理

3.4 备件库存ABC 分类改进模型

4 备件采购的 AHP 应用

4.1 AHP 算法概述

4.2 AHP 算法的基本步骤

4.3 AHP 法在备件采购中的实际应用

4.4 层次分析法应用说明

5 备件采购策略

5.1 备件定位模型

5.2 不同备件的采购策略

结束语

致谢

参考文献

### 四、宝钢60000m~3/h制氧机特点、试车与性能考核（论文参考文献）

- [1]首秦制氧站设备故障排除及可靠性管理[D]. 常丽君. 燕山大学, 2012(04)

- [2]武钢H台六万立方米制氧机项目管理应用研究[D]. 李钧. 华中科技大学, 2006(03)

- [3]YQ公司备件采购管理研究[D]. 任震宇. 华中科技大学, 2006(04)

- [4]非标准工况下空分设备增产氩的研究与实践[J]. 李军,高远,孙淑凤,王鼎,王立. 深冷技术, 2006(03)

- [5]宝钢60000m3/h制氧机特点、试车与性能考核[J]. 靳瑞安. 深冷技术, 2000(06)

本文来源: https://www.klunwen.cn/article/9dac50649747cb4c60e18d53.html