# 模拟量输出型传感器调研报告

##### 问：模拟量传感器和数字量传感器哪个好？

答：看需要。

传感器具有简单、易用、便宜的优点；

数字量传感器具有信号处理精度、信号传输精度较高的优点；

- 实际上数字量传感器的敏感元件基本上都是模拟量的，只不隐腊禅过在信号处理时采用局凳了。把数字技术集成在传感器上，可以提高传感器的测量精度灶尘，但也会降低传感器的环境适应能力。

答：常见的数字传感器有：震动传感器、按钮传感滚辩器、碰撞传感器、触摸传感器、超声波传感器，常见的模拟传感器有：声音传感器、颜色传感器、雨滴传感器、水位传感器等，。

- 亿佰特YBT-GZ-RS1N-20W，直流供春模电：12-24V DC，耗电：≤0.15W（@12V DC,25℃），光照强度：0-65535 Lux/0-20万 Lux，输出信号：RS485，广泛适用于农业大棚、花卉培养等需要光照度监测的场合。传感器采用宽电压供电，安全可靠，外观大森缺美观，安装方便

##### 问：关于压力传感器的输出以及模拟量与数字量的转化

答：压力传感器常用的有: 4-20mA, 0-20mA, -20--20mA, 0-10V, -10--10V, 0-5V, 1-5V, 2-10V, 0-100mV等等, 当然, 还有一些采用 485, hart协议传送的高级压力传感器, 也有用连接网线的压力传感器

具体转换看传感兆悉器铭牌量程, 对应起来就行了.

用PLC显示到电脑上, 就比较复杂了.

1. PLC中对压力值标准化, 计算出相应压力 如3.4MPa

2. 通过通讯线将族清乎正兆PLC连接至电脑

- 3. 通过专用软件图形化显示在电脑了, 也可以存储,打印,分析等

答：一般输出电流的比较多，我们用的就是输入恒定电压，然后迟凳传感器是一个可变码山旅电阻，压力增大电阻增大，那么如果压力为0时候输出是4mA，压力到最大可容范围20mA，这就是一个线性关系，根据电流配置压力的数据就可以了！其实是很简单的，如果输出的电压，那么它输入唯坦的肯定是恒定电流，根据电阻变化分配电压也是线性关系，你想要用这个传感器的数据的话可以前面加参数不就可以了么？

- 我用的油位传感器就是这样的

答：1.压力传感器有0-5V 4-20MA 0-20MA -10-10V 看你需要那种的信号，高速供应商他会给你配好的。

2.电压和电流这是悄闷一个线性关系，比如是你压力范围是0MP-10MP 对应4-20MA,这样不就得出一次函数了吗？

3。数字转模拟都用一条可以使用，这条冲中指令的话，软件上都写好，你散运山只要标定上去就OK，显示在电脑上是可以的。

30我没用过，我用过OMRON是西门子的

- 398194649这是我QQ，我也刚开始学这个的，有什么问题可以QQ讨论。

##### 问：传感器按输出量是模拟量还是数字量

答：传感器的输出信号可以是模拟量也可以是数字量，具体取决于传感器的类型和测量方式。模锋

模拟量传感器是指输出信号的数值在连续范围内变化，通常使用模拟电路将测量信号转换为模拟电压或电流输出。模拟量传感器适用于测量温度、压力、力、位移等连续变化的物理量，通常输出的是电压或电流等模拟信号。

数字量传感器是指输出信号的数值只有几个离散的取值，通常使用数字电路将测量信号转换为数字信号输出。数字量传感器适用于测量开关状态、计数、速度等离散量或数字量，通常输出的颤团是数字信号，例如脉冲、计数器等。

- 需要根据具体的传感器类型和测量要求选择合适的传感器，并结合相应的信号处理方法，以获得准确、茄码橘稳定的测量结果。

本文来源: https://www.klunwen.cn/article/df91db75c11355c34d0d79ba.html